Příloha č. 3 ZD

TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

VLASTNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY

Vlastní technické podmínky nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění:   Dodavatel vyplní níže tabulku Vlastní specifikaci zařízení, ve které doplní v pravém sloupci u každé položky vlastní specifikaci nabízeného plnění. V příslušném sloupci této Vlastní specifikace také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“.

Požadavky zadavatele na technickou specifikaci dodávek a technické parametry jsou stanoveny v levém sloupci tabulky Soupisu dodávek (část Přílohy č. 1 smlouvy). Dodavatel je povinen parametry a požadavky zadavatele zcela dodržet. Odchýlení je možné, jen pokud to požadavek připouští.

Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci Vlastní specifikace dodávek, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně), a to jen u položek, u nichž je to v tabulce vyznačeno.

V rámci Přílohy č. 1 smlouvy dodavatel vloží do nabídky vyplněnou specifikaci zařízení.

Zadavatelem uvedené podmínky a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulkách Přílohy č. 1 smlouvy měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu nabídky, tabulky Technické specifikace dodávky nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat riziko nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z poptávkového řízení.

Přidávání dalších položek v tabulkách Technické specifikace dodávek před podpisem smlouvy nebo během realizace dodávek se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele z poptávkového řízení.

Technické podmínky - požadované technické parametry a provozní parametry testovacího zařízení

| Číslo položky | Položka Požadavky a parametry zadavatele | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží název výrobce, materiálu či výrobku. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popis zařízení: Zařízení bude sloužit pro testování akustických vlastností servopohonů s důrazem na variabilitu a nízký hluk a nízké vibrace celého zařízení. Zařízení obsahuje rámovou konstrukci, upínací konzole, mechaniku pro generování zatížení, senzoriku a diagnostiku pro vyhodnocení s uživatelským rozhraním. Konstrukce zařízení je navržena s ohledem na dosažení co nejnižších vibrací v axiálním i radiálním směru, zatěžující testovaný servopohon. Zařízení je navrženo s ohledem na co nejnižší hlučnost celého zatěžovacího mechanismu, z důvodu sledování hlučností a vibrací testovaného servopohonu. Obsluha smontuje servopohon s přírubou a vloží sestavu do zkušebního stroje. Obsluha nastaví parametry zkoušky a spustí testovací cyklus. Součástí popisu zařízení bude vhodné vyobrazení návrhu konstrukčního řešení, ze kterého bude patrné řešení celého zařízení pro testování (3D model, výkresy sestav a podobně). | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 2. | Zařízení musí obsahovat: Univerzální mechanické rozhraní pro připojení servopohonu – systém kleštin, upínek a upínacích konzolí pro servopohony siemens z rodiny 1FE9061-9AF79, 1FE9051-9AF79, 1FK7032-2AF71 a 1FK7060-2AC71 s možností změny upínek, upínacích konzolí a kleštin pro další typy pohonů. Řízený generátor silového zatížení v radiálním a axiálním směru v rozsahu 0 až 200 N. Řízený generátor reakčního momentu (6000 ot. /min., 3 kW) s možností nastavení momentu. Senzoriku pro měření momentu (6000 ot. /min, 5 N.m.) s napěťovým výstupem. Senzoriku pro měření radiálního házení hřídele servomotoru, pomocí metody měření vířivými proudy ve dvou rovinách, rozsah 2 mm, rozlišení lepší než 0,05 um. Senzoriku pro určení otáček a polohy hřídele servomotoru s externím analogových výstupem a rozlišením lepší než 1/8° natočení hřídele. Řídicí systém s uživatelským rozhraním (dotykový, průmyslový display) a možností komunikace po sběrnici BACnet. Krytování pohyblivých částí zařízení pro dodržení bezpečnostních norem. Stoj bude vybaven vhodným protihlukovým krytem nebo jiným protihlukovým řešením pro zatěžovací část stroje. Stroj bude vybaven prvky pro omezení maximálního testovaného momentu. |  |  |  |
| 3. | Zařízení musí splňovat: Požadavky na akustické vlastnosti zařízení Lmax ≤ 45 dB, změřené certifikovanou zkušebnou, nebo v akustických laboratořích FEL ZČU. Požadavky na splnění EMC, ověřené v akreditované zkušební laboratoři, nebo v EMC laboratořích FEL ZČU (Testy odolnosti dle 61000-6-1/2, Emise dle 61000-6-3/4). |  |  |  |
| 4. | Dodaná technická dokumentace zařízení musí obsahovat: Kompletní technická dokumentace včetně seznamu náhradních dílů pro možnost opravy. Simulace akustických vlastností a vlastních frekvencí celé ho zařízení pro testování pohonů. Kompletní elektro schéma zapojení ve formátu .zw1. Měření akustických vlastností. Certifikát EMC testu. Manuál užívání. |  |  |  |